тм

FORWARDSTEEL

полотенцесушители из нержавеющей стали

www.forwardsteel.ru

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ БЫТОВОЙ

(дизайн-радиатор)

для систем ГВС и отопления

# 1. Общие указания.

1.1 Полотенцесушитель бытовой (дизайн-радиатор) предназначен для сушки текстильных изделий массой не более 5кг, а так же для обогрева  ванных и душевых комнат.

1.2 Конструктивно полотенцесушитель (дизайн-радиатор) изготавливается

различных моделей.

# 2. Технические характеристики.

2.1 Изделие изготовлено из электросварной трубы из нержавеющей стали ф32 мм с толщиной стенки 2мм.

# 2.2 Сварной шов трубы сделан методом TIG по международному стандарту

EN10217-7, труба предназначена для использования в системах ГВС и отопления.

2.3 Рабочее давление - до 10 атм.

2.4 Давление испытаний - 40 атм.

2.5 Температура теплоносителя Т°С - до 105°

2.6 Резьба присоединения G1 ГОСТ 6357-81.

# 2.7 Габаритные размеры и модель полотенцесушителя указаны в таблице ниже

| Вид\размеры | 320*500 | 500*400 | 500*500 | 500*600 | 600*400 | 600*500 | 600*600 | иные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М образный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П образный |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| U образный |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. Комплектность поставки и упаковка.

3.1 В комплект поставки входят: полотенцесушители - 98 шт., паспорт на партию -1 шт.

# 3.2 Полотенцесушитель упаковывается в стрейч-пленку и коробку из гофрокартона по пять штук.

# 3.3 На коробку наносится маркировка изделия.

# 4. Правила монтажа и эксплуатации.

4.1 Подключение полотенцесушителя (дизайн-радиатора) к системе ГВС или отопления осуществляется только квалифицированными специалистами-сантехниками.

4.2 Полотенцесушитель должен быть установлен с согласия жилищно-эксплуатационных служб, согласно СНиП2.04.01-85 и правилам эксплуатации жилых помещений, с последующим испытанием и составлением акта приемки

выполненных работ.

4.3 Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель - 10 атм. Если рабочее давление в системах ГВС или отопления выше указанного, то следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 10 атм.

4.4 Для герметизации резьбовых соединений рекомендуется применять уплотнительные материалы типа лен сантехнический, лента ФУМ и т.п. В случае применения фитингов с накидной гайкой использовать прокладки из фторопласта или паронита.

4.5 Во избежание потери блеска полированной поверхности изделия, исключить применение абразивных материалов.

4.6 Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 (пять) кг.

4.7 Запрещается заземлять электрические приборы через системы водоснабжения и отопления.

4.8 Во избежание возникновения электрокоррозии рекомендуется использовать трубопровод из полипропилена или других неметаллических материалов.

# 5. Свидетельство о приемке.

Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических условий и признан годным к эксплуатации. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

Штамп ОТК                                                                      «___» ___________201    г.

# 6. Гарантийные обязательства.

6.1 Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение года со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий транспортировки.

6.2 Производитель не несет ответственность за отсутствие циркуляции воды в полотенцесушителе, возникшей, вследствие нарушения технологического процесса сборки и монтажа изделия, а так же особенности разводки систем ГВС и отопления.

6.3 При наличии признаков электрокоррозии претензии к качеству полотенцесушителя не принимаются.

6.4 Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит обмену (возврату) только при наличии паспорта на изделие с датой продажи и штампом ОТК.

Дата продажи «_____»____________20    г.

М.П.